ГС «Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини»

# Запит на пропозиції №1/19/05/2014

НА ПРОВЕДЕННЯ

РЕКОНСТРУКЦІЙНИХ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПОБУТОВУ БУДІВЛЮ В С. КОЛИЧІВКА, ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Роботи проводяться в рамках Угоди про співпрацю між ГС «Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини» та ГС «Освітній дім прав людини в Чернігові» за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Київ 2013

Зміст

Запит на пропозиції №1/19/05/2014	1

Обґрунтування	3

Мета, об’єкт, території та часові рамки	3

Необхідні будівельні роботи	3

Вимоги до організації (компанії, ФОП)	10

Документи, що вимагаються	10

Подання конкурсної пропозиції	10

# Обґрунтування

Реконструкція житлового будинку під адміністративно-побутову будівлю для використання в якості освітнього центру.

# Мета, об’єкт, території та часові рамки

Мета реконструкції — полягає в адаптації наявних приміщень житлового будинку і умов до потреб освітнього ресурсного центру.

Адреса: с. Количівка, провулок Луговий, 1-г, Чернігівській р-н, Чернігівська обл.

Часові рамки  - до кінця червня 2014 року.

# Необхідні будівельні роботи

1-й поверх

Кімната № 8 – кухня-їдальня.

Для підготовки до оздоблювальних робіт необхідно провести демонтаж одного нагрівального елементу під вікном і встановити елемент що залишився симетрично щодо вікна.

Провести монтаж водопровідної мережі для підключення мийки і посудомийної машини і встановити систему відведення каналів стоків.

Провести монтаж стелі підвісного типу Армстронг з вбудованими світильниками - 5 шт типу ЛСП22 - 2х36 .

Провести електропроводку освітлення - 6 м. в гофрі ВВГ 3х1 , 5 , встановити вимикачі. - 3 , розетки -10.

Установити два підвіконня (В = 150мм). - На вузькому вікні - вузький, по стіні, велике вікно - В = 300мм з подальшою їх шпаклівкою і фарбуванням.

Установити вхідні двері в кухню 1,2 м х2, 1 м в отворі + обналічка

Провести заливку підлоги цементно-піщаною сумішшю з прошарком з екструдованого полістиролу S = 30мм. Викласти робочу стінку кухні кахельною плиткою розміром 4,96 м х 1,5 м.

Влаштувати укоси на зовнішніх дверей 0,90 х 2,0 в = 0,315 м.

Покласти лінолеум і встановити плінтуса з пластику.

Виконати ґрунтування стін.

Кімната №7 –Учбовий клас

Провести монтаж стелі підвісного типу Армстронг із вбудованими світильниками - 6 шт. типу ЛВО-4х18..

Провести заливку полу, цементно-пісчаною сумішшю з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм.

Провести електропроводку освітлення -12 м. в гофрі  ВВГ 3х1,5, установити вимикачі - 3, розетки-8.

Установити підвіконня -  В=300 мм на всіх трьох вікнах з довж. (215 см-1шт, 145см. -2шт). з подальшою їх шпаклівкою и фарбуванням

Виконати ґрунтування стін.

Покласти лінолеум і встановити плінтуса з пластика

Установити вбудована шафа

Установити двері 2,1 х1,2 скляні.

Приміщення № 1

Провести заливку підлоги цементно-пісчаною сумішшю з прошарком з екструдованого полістиролу S=30мм.

Установити перила на три поверхи із н/ж сталі - 3 прольоти по 2,4м.

Провести монтаж стелі підвісного типу Армстронг з установкою світильника типу ЛВО-4х18

Кімната №4–офисне поміщення і 5 санвузол.

Провести демонтаж перегородки сауни і будівництво перегородки із г/к товщ. 10см и довж. 4,0м. з монтажем шумоізоляції.

Провести монтаж стелі підвісного типа Армстронг із вбуд. світильниками -1шт. в санвузлі и 3 шт в кімнаті №4 типу ЛВО-4х18

Сантехніка: розведення води, установка раковини, душової кабінки, і унітаза та їх підключення до гарячого та холодного водопостачання і каналізації – 3 точки. Демонтаж каналіз. стояка і його перенесення в протилежний кут.

В санвузлі виконати гідроізоляцію підлоги и провести заливку підлоги в кімнаті и санвузлі цементно-пісчаною сумішшю з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм.

Установити підвіконня - В=300 мм довж.-90 см з подальшою шпаклівкою та фарбуванням.

Установити 2 двері – 1 в кімнату і 1 в санвузол.

Прокласти електропроводку освітлення - 19 м. в гофре 19.м і встановити + 6  штук., вимикачі - 3, розетки-4 шт. Підключити вентилятор вентиляції.

Покласти лінолеум и встановити плінтуса із пластику. В санвузлі виконати гідроізоляцію підлоги, покласти плитку на підлогу і на стіни.

Виконати ґрунтування стін в кімнаті №4.

Кімната №2 –офісне поміщення

Провести монтаж стелі підвісного типу Армстронг із вбуд. світильниками - типу ЛВО-4х18 -2шт

Виконати розведення електропроводки освітлення -4м в гофрі, вимикачі - 2, розетки -3 шт.

Установити підвіконня - В=300 мм довж.-90 см з подальшою шпаклівкою та фарбуванням.

Провести демонтаж двері 1,0 х 2,10, розширити проріз и встановити двері с укріпленим. низом, прозору 1,2 х 2,1.

Провести заливку цементно-пісчаною сумішшю підлоги з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм.

Виконати ґрунтування стін

Встановити ролети на вх. двері

Приміщення №12, №14 по вісі 7:

Демонтаж дверей гаражних 3,0 х 4,0 -2 шт.

Будівництво фундаменту L = 6,8 м. х 1,4 х 0,40 і закладення прорізів воріт товщ. стінки В = 380мм. Установка двері 1,2 х 2,1- 1 шт. с укріпл. низом, прозорої 1,2 х 2,1-1 шт.

Установка вікна 1,3 х 1,8: Демонтаж дверей 0,9 х 2,1 х 0,38,  закладка прорізу, цегла товщ. стінки В = 380мм. Планування підлоги і влаштування тамбура із г/к. розміром 2,2 м х 1,8 м. Перед входом провести устаткування бетонної площадки 1,5 х1,5 х 0,20 з підсипанням щебеню перед входом. Улаштування перекриття над ямою в гаражі.

2-й Поверх

Коридор зі сходовою кліткою кім. №1

Провести заливку підлоги цементно-пісчаною сумішшю з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм. Покласти плитку на підлозі.

Провести монтаж стелі підвісного типу Армстронг із вбудованим світильником -1 шт. Установити вимикач і підключити світильник.

Кімната № 7 і санвузол кім. №5

Будівництво перегородки із г/к товщ. 10см и довж. 4,0 м. з монтажем шумоизоляції.

Провести монтаж стелі підвісного типу Армстронг із вбуд. світильниками -1шт. в санвузлі і 3 шт. в кімнаті №4 типу ЛВО-4х18

Сантехніка: розведення води, встановлення раковини, душової кабінки, и унітазу і їх підключення до гарячого, холодного водопостачання і каналізації – 3 точки.

Виконати гідроізоляцію підлоги в санвузлі и провести заливку підлоги в кімнаті и санвузлі цементно-пісчаною сумішшю з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм.

Установити підвіконня - В=300 мм довж.-90 см з подальшим шпаклюванням та фарбуванням.

Установити 2 двері – 1 в кімнату и 1 в санвузол.

Прокласти електропроводку освітлення - 12 м. в гофрі 12.м і встановити вимикачі 4, розетки-4 шт. Світильники -1 санвузлі і 2 в кімнаті типу ЛВО-4х18.

Підключити вентилятор вентиляції.

Покласти лінолеум і встановити плінтуса із пластика. В санвузлі покласти плитку на підлогу і на стінки.

Виконати ґрунтування стін в кімнаті №7.

Комната № 2 - кімната відпочинку.

Провести монтаж стелі із г/к з вбудованими світильниками - 4 шт типу ЛВО-4х18. Шпаклювання і фарбування стелі - 2 рази.

Проведення електропров. освітлення - 6 м. в гофрі ВВГ 3х1,5, установити вимикачі - 2, розетки-3 і підключити світильники.

Установити підвіконня (В=300мм). - В=300мм. с подальшою шпаклівкою і фарбуванням.

Установка вхідної двері 0.9 м х2,1 м, обналічка

Проведення заливки цементно-пісчаної суміші з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм.

Покласти лінолеум і встановити плінтуса із пластика.

Виконати ґрунтування стін.

Кімната № 3 - підсобне приміщення

Демонтувати частину стіни і закласти частину для зміщення дверного прорізу і встановлення двері 0,8х2,1.

Проведення монтажу стелі із г/к із вбудованими світильниками - 1 шт типу ЛВО-4х18. Шпаклювання і фарбування стелі -2 рази.

Підведення водопостачання і каналізації для підключення унітазу і раковини.

Проведення електропроводки освітлення - 6 м. в гофрі ВВГ 3х1,5, установка вимикача - 1, розетки-2 і підключення світильників.

Виконати гідроізоляцію підлоги і проведення заливки підлоги цементно-пісчаною сумішшю з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм. і покласти плитку на підлогу і стінки на висоту 1,5.

Кімната № 4 - кімната відпочинку

Пробити дверний проріз в існуючій цегляній стіні.

Установити перегородки—387см х Н=3 м. + 145м х Н=3 м із зрізом кута на 45°.

Провести монтаж стелі із г/к із вбудованим світильником - 2 шт типу ЛВО-4х18. Шпаклювати і фарбувати стелю - 2 рази.

Провести заливку підлоги цементно-пісчаною сумішшю з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм.

Установити двері 0,9 х2,1 – 1шт.

Установить підвіконня -  В=300 мм довж.-130 см з подальшим шпаклюванням і фарбуванням.

Провести електропроводку освітлення - 6 м. в гофрі ВВГ 3х1,5, установити вимикач - 1, розетки-2 і підключити світильники.

Покласти лінолеум і встановити плінтуса із пластика.

Виконати ґрунтування стін.

Кімната № 13- кімната відпочинку

Вирізати в даху проріз 0,8м х 145 м. Установити вікно дахове м/п.

Провести монтаж стелі із г/к з вбудованими світильниками - 2 шт типу ЛВО-4х18. Шпаклювання та фарбування стелі -2 рази.

Провести електропроводку освітлення - 6 м. в гофрі ВВГ 3х1,5, установити вимикач - 1, розетки-2 і підключити світильники.

Виконати ґрунтування стін.

Провести заливку підлоги цементно-пісчаною сумішшю з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм.

Установити двері 0,9 х2,1 – 1шт.

Положити лінолеум і встановити плінтуса із пластика

Виконати ґрунтування стін

Кімната №8 –хол

Провести монтаж стелі підвісного типу Армстронг із вбудованими світильниками - 2 шт типу ЛВО - 4х18

Провести заливку підлоги цементно-песчаною сумішшю із прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм.

Установити підвіконня - В=300 мм довж.-130 см з подальшим шпаклюванням і фарбуванням.

Провести електропроводку освітлення - 6 м. в гофрі ВВГ 3х1,5, встановити вимикач - 1, розетки-2 і підключити світильники.

Положити лінолеум і встановити плінтуса із пластика.

Виконати ґрунтування стін

Конференц. Зала -  кімн. №11 и санвузол кімн. №9

Улаштування стелі на рівных ділянках – підвісного типу Армстронг із вбудованими світильниками - 10 шт. типу ЛВО-4х18. на скосах-г/к

Установка перегородки із г/к S =100 мм розмір 3,0 х 3,5.

Установка двері 1,2 х 2,1 -1 шт.

Улаштування пандусу 5.1м х1.2м і установка поручню.

Сантехніка: розведення води, установка раковини, душової кабінки, и унітаза и їх підключення до гарячого та холодного водопостачання і каналізації – 3 точки.

В санвузлі виконати гідроізоляцію підлоги і провести заливку підлоги в кімнаті и в санвузлі цементно-пісчаною сумішшю з прошарком із екструдованого полістиролу S=30мм. В санвузлі укладання плитки на підлогу -3м2.

Установити підвіконня - В=300 мм дл.-130 см -3 шт. з подальшим шпаклюванням і фарбуванням.

Провести електропроводку освітлення - 35 м. в гофре, ВВГ 3х1,5, установити вимикач - 4, розетки-12 і підключити світильники.

Положити лінолеум і установити плінтуса із пластика

Виконати ґрунтування стін.

# Вимоги до організації (компанії, ФОП)

Організації (компанії, ФОП), що подають пропозиції, повинні дотримуватися таких вимог:

- Організації (компанії) (як неприбуткові, так і комерційні) повинні бути зареєстрованими у відповідності до законів України на момент оголошення переможця конкурсу.

- Фізичні особи-підприємці (ФОП) допускаються до участі в конкурсі

- Мати документально доведену спроможність здійснювати послуги проектування, генерального підряду та технічного нагляду в Чернігівському районі.

# Документи, що вимагаються

- Лист зацікавленості учасника конкурсу повинен містити наступне:

  - Назву організації (компанії, ФОП).

  - Тип організації (компанії).

  - Адресу.

  - Телефон.

  - Факс.

  - Електрону пошту.

  - Адресу Інтернет сайту (якщо є)

  - П.І.Б. керівника організації (компанії, ФОП)

  - Індивідуальний податковий номер платника податку (організація (компанія), ФОП).

  - Банківські реквізити рахунку організації (компанії, ФОП).

  - Інші документи:

      - Копію реєстраційного свідоцтва Державного реєстру.

      - Копія паспорту та копія Свідоцтва про сплату єдиного податку (для ФОП)

- Цінова пропозиція повинна містити такий документ:

  - Бюджет (кошторис)

- Технічна записка має містити таку інформацію:

  - Технічний підхід до організації та проведення реконструкції

  - Робочий план проведення робіт.

  - Підтверджена інформація про кадрове забезпечення.

# Подання конкурсної пропозиції

Організації (компанії, ФОП), які мають намір подати конкурсні пропозиції, надають пропозиції українською мовою на аркушах паперу формату A4, надруковані шрифтом TimesNewRoman 12-го розміру одинарним інтервалом у відповідності до наступних вимог. Пропозиції подаються у електронному форматі із використанням програмного забезпечення, сумісного з програмою MS Word).

Усі пропозиції складаються з трьох окремих документів:

- Лист зацікавленості

- Технічна записка.

- Цінова пропозиція у гривнях.

Лист зацікавленості має бути підписаним синіми чорнилами та мати печатку організації (компанії, ФОП) або, у випадку ФОП без печатки, мати відповідну позначку «БП».

Усі документи надсилаються на електронну адресу garbuza74@gmail.com  до уваги Олени Трубенок, адміністратора проекту.

Будь-ласка, зазначте в темі електронного листа: «ЗНП№01/19/05/2013 Реконструкція».

Усі пропозиції необхідно подати не пізніше 18:00, 26 травня 2014 року. Заявки подані пізніше не будуть розглянуті.

Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій.